## Slide 1
Widar 2.0:
Passive Human Tracking with a Single Wi-Fi Link
2018-12-26

## Slide 2
What's the problem?
Widar 2.0
Motion in CSI
Localization
Evaluation
Conclusion

## Slide 3
What's the problem?
The ever-fast development of WiFi-based localization and tracking.
Requires instrumentation of human body:
  Some wireless device is carried by a person
  Limits their applications
Device-free passive localization without any device attached to the user
Notes: 近年来见证了WiFibased本地化和跟踪的快速发展。
然而，这些系统主要需要人体仪器，
这意味着某些无线设备由人携带以便进行本地化。
这限制了它们在诸如老年护理，安全监控，零售分析等重要场景中的应用。
因此，没有任何设备附加到用户的无设备被动定位最近吸引了越来越多的研究兴趣。

## Slide 4
Passive WiFi tracking
Capture and analyze the signals reflected off human body and thus imprinted with a signature of the body motions
Notes: 被动WiFi跟踪通过捕获和分析从人体反射的信号并因此印记有身体运动的特征来工作。
然而，构建被动跟踪系统是困难的，因为反射信号比直接接收功率弱几个数量级并且与接收器处的其他物体的反射叠加。

## Slide 5
Early attempts
radio tomography & mapping
coarse-grained RSS or fine-grained CSI
Low applicability and accuracy
a dense deployment of cooperative WiFi devices
labor-intensive fingerprinting for localization
Widar 1.0
Notes: 早期尝试：致力于基于粗粒度RSS或细粒度CSI的无线电层析成像[41]和映射[6]，其涉及协作WiFi设备的密集部署和用于定位的劳动密集指纹，导致繁重的部署和训练，因此缺乏实际适用性和准确性

## Slide 6
Widar 1.0
Innovations: AoA, ToF, DFS
Aggregates DFS of CSIs from multiple links
Leaves richful features within CSI unaddressed
Notes: 最近的创新通过诸如到达角（AoA），飞行时间（ToF），多普勒频移（DFS）之类的信道参数的几何解释来规避繁重的部署和训练。
由于商用WiFi的频率带宽和天线数量以及噪声信道的基本限制，精确估计这些参数是一项具有挑战性的任务。
使用商业Wi-Fi的现有方法仅探索一个或两个参数但未能捕获目标移动的所有信息，因此需要多个链路用于跟踪。
Widar需要6个link与一个AP和两个客户端进行本地化和跟踪。
Widar1.0 从多个链接聚合了CSI的DFS，但在CSI中留下了丰富的特征未解决。

## Slide 7
What's the problem?
Widar 2.0
Motion in CSI
Localization
Evaluation
Conclusion

## Slide 8
Widar 2.0
passive human tracking
one AP + one client
Notes: -Widar2.0，目标是仅使用一对COTS WiFi设备（例如，一个接入点加一个客户端）进行被动人体跟踪，而无需任何其他基础设施或惯性传感器的支持。
为避免使用多个链路，采用多维参数，包括AoA，ToF，DFS和来自单个链路的衰减，

## Slide 9
Challenge
imperfect parameter estimates
precise locations
Noisy CSI
Notes: 从噪声CSI测量中获得多维参数估计并将不完美的参数估计转换为精确位置是非常重要的。
如何同时和联合估计带宽有限的多个参数和小天线阵列（在商用WiFi设备上通常只有三个天线）？
如何清除CSI测量中包含的不可预测的相位噪声？
如何从单个链路的低分辨率参数导出细粒度位置？

## Slide 10
System overview of Widar2.0
CSI
CSI Cleaning
Parameter Estimation
CSI-Motion
Path Matching
DFS
ToF
AoA
Range Refinement
Range
Localization
Motion Tracking
Notes: Widar2.0的核心是通过在COTS设备上仅使用单个WiFi链接来实现对人类移动的亚米级无源跟踪
实现它的关键点是从单个链路中寻找多个信号参数，而不是使用来自多个链路的单个参数。
我们在Widar2.0中通过两个关键模块实现了这一点
CSI-Motion模块对来自噪声CSI的多径信号进行联合多参数估计
收到CSI测量结果后，Widar2.0首先clean它们。目标：1）消除由随机CSI相位噪声，以及2）消弱（覆盖）来自静态路径的强信号，放大由移动目标反射的信号
应用所提出的参数估计算法以获得多径信号的多维参数（ToF，AoA，DFS和衰减）
运动跟踪模块根据多个信号参数估计值计算目标位置。
通过路径匹配模块从混乱估计中识别与移动目标反射的信号相对应的感兴趣参数。
通过卡尔曼平滑器融合ToF和DFS，以在范围细化模块中细化距离估计。
最后，将估计的距离和AoA馈入定位框架以导出移动目标的位置

## Slide 11
What's the problem?
Widar 2.0
Motion in CSI
Localization
Evaluation
Conclusion
Notes: 本文尝试准确有效地从CSI测量中共同推导出所有这些参数。

## Slide 12
CSI-Motion Model
CSI
CSI Cleaning
Parameter Estimation
CSI-Motion
t → i-th packet;
f → j-th subcarrier;
s → k-th sensor
H(i, j ,k)
H(0,0,0)
ToF
AoA
DFS
Notes: 由于多径效应，无线信道在时间t，频率f和传感器（天线）s具有以下衡量度。N是噪音，L代表多径分量的总数，因此Pl代表第l个路径的信号，将Pl展开
αl和τl分别是第l路径的复杂衰减系数和传播延迟
在测量时是离散的进行测量信道，因此，t,f,s转变成测量第i个包，第j个子载波和第k个传感器的离散测量，将H（0,0,0）作为参考，信号相位（除以2π），得到：
对于这个式子，后三个Δ即为和H（0,0,0）之间的时间，频率和空间位置的差异
τl，φ1和fD1分别是H（0,0,0）中的第l路径的ToF，（单位方向矢量）AoA和DFS
假设信号衰减α1为恒定的，对于剩下这些值，是可以忽略的，所以第l路径的信号参数表示为
将第l路径的信号参数表示为θ1=（α1，τ1，φ1，fD1），跟踪的第一步是估计由目标反射的信号的多维参数θ。

## Slide 13
Parameter Estimation
Notes: 假设m =（i，j，k）
连续估计之间的差在预定阈值ε内
依次优化每个路径的参数。 具体地，对于第l路径，期望步骤是分解CSI并计算第l路径的信号P1
其中Θˆ 是在最后一次迭代中估计的参数。 β1是控制算法收敛速度的非负系数，默认设置为1。

## Slide 14
CSI Cleaning
CSI
CSI Cleaning
Parameter Estimation
CSI-Motion
×
Notes: 遗憾的是，由于其显着的噪声，上述算法不能直接应用于商用WiFi上的CSI测量。 由于CSI的最初目的是均衡用于数据解调的信道，因此CSI不仅包含信道响应，还包含由收发器之间的异步和硬件缺陷引起的各种相位噪声。
为了滤除不相关的噪声并仅保留感兴趣的信道响应，本文仔细分析了噪声CSI的结构并提出了CSI cleaning 算法

## Slide 15
CSI Cleaning
Notes: 遗憾的是，由于其显着的噪声，上述算法不能直接应用于商用WiFi上的CSI测量。 由于CSI的最初目的是均衡用于数据解调的信道，因此CSI不仅包含信道响应，还包含由收发器之间的异步和硬件缺陷引起的各种相位噪声。
为了滤除不相关的噪声并仅保留感兴趣的信道响应，我们仔细分析了噪声CSI的结构并提出了CSI cleaning 算法
该算法的基础是CSI噪声仅在时间和频率上变化，而不是在空间上变化
所谓CSI Cleaning本质是一个共轭乘法，利用这个共轭乘法推导出对应的算法
作为例子，下图展示了通过基于共轭乘法的方法校准的CSI的频谱图，其中DFS从噪声CSI准确地恢复

## Slide 16
What's the problem?
Widar 2.0
Motion in CSI
Localization
Evaluation
Conclusion

## Slide 17
Localization
Path Matching
DFS
ToF
AoA
Range Refinement
Range
Localization
Motion Tracking
Notes: 虽然参数估计算法从清理的CSI产生多维信号参数，但是由于多径效应和低分辨率，这些估计通常是不够准确的。 需要更精确的参数以进行精确跟踪。
本文提出从杂乱估计中识别感兴趣的反射路径相对应的参数，并通过利用正交维度中的参数来提高分辨率。 之后，我们提出了一个基于ToF的框架和从单个链接估计的距离来定位目标。

## Slide 18
Path Matching
Notes: 参数估计算法的输出由多径信号的参数组成。 需要筛选程序来识别兴趣参数。 但是，选择目标反射的参数并不简单，因为所有多径参数都混杂在一起。

## Slide 19
Path Matching

## Slide 20
Path Matching
G = (V, E, W )
Notes: 为了克服杂乱多径参数中的噪声，我们提出了一种基于图的路径匹配（GPM）算法，该算法同时匹配连续的多个段
形式上，假设考虑了N个CSI段的估计，并且每个估计包含L个路径的参数，我们建立加权的N-分段图G =（V，E，W）
我们计算权重，于是得到了我们目标函数
在完成一个组中的路径匹配后，我们计算路径的中值参数，并将其用作下一组中路径匹配的新估计Θ1

## Slide 21
Path Matching
Notes: Widar2.0的匹配结果（红色实线），它只有较少的异常值。 为了去除异常值，Hampel滤波器进一步应用于匹配结果。

## Slide 22
What's the problem?
Widar 2.0
Motion in CSI
Localization
Evaluation
Conclusion

## Slide 23
Localization accuracy
Notes: Widar2.0在6m×5m区域内的布置
Widar2.0仅实现了单个Wi-Fi链路，平均定位误差为0.75米。
相比之下，使用两个链接可以提高性能，平均定位误差为0.63米。 性能改进不仅归因于增加的测量数量，而且归因于两个链路的正交部署。
通过两条正交链路，至少一条链路能够捕获具有足够大DFS的反射信号，从而在CSI校准过程中可以清晰地提取带通滤波器的反射。

## Slide 24
Comparative study
Notes: 比较研究。 我们将Widar2.0与最先进的DynamicMusic [16]和IndoTrack [17]进行了比较
首先，Widar2.0明显优于DynamicMusic，其平均定位偏差为1.1米。 这主要是因为DynamicMusic仅使用AoA，因此无法通过DFS指示的移动连续性来补偿AoA错误。
Widar2.0的平均性能略差但仍与IndoTrack相当，后者的平均定位误差为0.48 m。 但是，IndoTrack的错误时间比Widar2.0长得多。 原因是IndoTrack仅利用DFS进行直接跟踪，但使用AoA作为估计跟踪的机密指标。 因此，虽然IndoTrack在跟踪开始时受益于移动连续性，但其性能随着DFS错误的累积而逐渐降低。 相比之下，Widar2.0使用由DFS校准的AoA和ToF进行跟踪，从而避免误差累积。

## Slide 25
Benefits of individual modules
Notes: 本部分研究了所提出的路径匹配（PM）和范围细化（RR）过程对系统性能的影响。
一方面，没有路径匹配过程，平均定位误差增加到0.84米。
范围细化过程的跟踪精度提高了13厘米。

## Slide 26
What's the problem?
Widar 2.0
Motion in CSI
Localization
Evaluation
Conclusion

## Slide 27
Conclusion
Widar2.0:
the first passive tracking system that only requires one single WiFi link
achieves sub-meter level tracking accuracy
without support of any additional infrastructure or sensors
achieves a median location accuracy of 0.75 m in a 6m × 5 m area
Notes: 我们介绍了Widar2.0，这是第一个只需要一个WiFi链路的无源跟踪系统，可以实现亚米级跟踪精度，而无需任何额外的基础设施或传感器。 我们在COTS Wi-Fi设备上实施和评估Widar2.0。 结果表明，Widar2.0在6m×5m区域内实现了0.75 m的中位定位精度，与基于多链路的现有技术方法相当。